Основной парапланерный курс

Экзаменационный тест теоретических знаний

Категория «А»

-----------------------------------------                                            ------------------------------------------

Экзаменующийся                                                             Экзаменатор

В вопросах, с разными вариантами ответов, следует обозначить правильный, в других написать вкратце своё мнение.

1. Встречный ветер -

а/ сокращает полёт параплана    (по дистанции)

в/ продлевает полёт параплана

с/ при полёте не играет важную роль

2. Принципиальное влияние на величину подъемной силы имеет -

а/ направление ветра

в/ скорость обтекания профиля и форма профиля

с/ разница температур воздуха

3. Аэродинамическое сопротивление это -

а/ разница скорости параплана и скорости встречного ветра

в/ сумма сопротивления купола, строп и пилота

с/ разница скорости подъема и продвижения вперед

4. Самым выгодным местом старта является -

а/ место на равнине перед перпендикулярной стеной

в/ постепенно снижающаяся местность

с/ место на самой высокой точки гребня

5. Неправильным местом старта явлется -

а/ место, постепенно снижающеся

в/ место за препятствием

с/ место против ветра

6. Назови 5 пунктов предстартового контроля -

1.  check the canopy

2.  check lines

3.  check harnees, helmet, carabiers

4.   check the wind (direction and strength of a wind)

5.  space (front, above and behind)

7. Этапы собственного старта -

1. Наполнение, подъем и стабилизация,

2. Контроль,

3. Ускорение и взлет.

8. Причины отмены старта -

а/ ненаполнение какой-либо из крайных секций параплана

в/ сила ветра более 2 м/сек

с/ ненаполнение купола и его деформация

д/ выскользнувшая из рук клеванта

9. Если купол тащит пилота по земле следует -

а/ тянуть изо всех сил клеванты

в/ тянуть одну из клевант

с/ притормозить купол

10. Основные пункты плана полёта -  (вопрос не был понятен)

1. total meteorologic situation (fronts, low, anticyclone, wind)

2. place of the start

3. where I want to fly? Goal

4.Route, alternative landing place

5. meteorologic situation on the start place

11.Приземляемся принципиально -

а/ в развороте

в/ притормаживая параплан на высоте минимум 15 метров

с/ против ветра

12. Напиши, что необходимо делать, при посадке на воде -

Приводняться так, чтобы купол не накрыл вас (чаще всего по ветру). Заранее отстегнуться, набрать в легкие воздуха, нырнув, отплыть подальше.

13. Самым хорошим местом при посадке на лес является -

а/ между двух деревьев

в/ на вершину дерева

с/ на лесную дорожку

14. Причина поворота параплана -

а/ изменение величины поверхности параплана

в/ изменение переднего сопротивления

с/ изменение положения купола против ветра

15. Опиши, что происходит, если параплан притормозит (фулл-столл)

Полная потеря горизонтальной скорости. Купол заваливается назад, в нем пропадает давление. Быстрая потеря высоты.

16. Начало торможения -

а/ 10 - 20 метров над землей

в/ в направлении ветра

с/ приблизительно 2- 3 м над землей

17. Если тормозим параплан высоко над землей мы должны -

а/ повернуть параплан против ветра

в/ медленно выпустить тормоза

с/ держать тормоза внизу, пока параплан не наберет скорость

18. Если мы попадём в сильную падающую струю воздуха мы должны -

а/ максимально притормозить, чтобы опять получить необходимую высоту

в/ полностью отпустить тормоза, чтобы получить необходимую высоту

с/ сделать крутой поворот

19. Максимальная сила ветра на старте должна быть -

а/ 5 метров в сек.

в/ неограничена

с/ не более 2/3 скорости параплана

20. Перечислите погодные условия, при которых летать недопустимо -

Любые условия, ухудшающие видимость (снег, туман…). Сильный ветер (более

2/3 скорости купола). Формирующиеся грозовые облака.

21. На возникновение термической струи влияет -

а/ неравномерное разогревание земной поверхности

в/ турбулентное течение за препятствиями

с/ испарение воды с поверхности земли

22. Летать в тучах -

а/ запрещено

в/ позволено только со спасительным параюштом

с/ позволено только со специальным оборудованием

23. Какую опасность представляет ,,комулонимбус,,

а/ никакую, если у нас параплан хорошо оборудован

в/ это недостаточная видимость

с/ это подъем параплана очень высоко , мороз, крутые струи воздуха

24. Влияние на возникновение поднимающегося течения воздуха имеет -

а/ быстрота ветра, форма и скат местности

в/ температура и влажность воздуха

с/ высота местности над морем

25. Опиши вкратце, что случается, когда наступает холодный фронт -

Происходит вытеснение теплого воздуха холодным, и как следствие, хорошие условия для полетов.

26. Опиши, как происходит течение воздуха в горах и долинах если светит солнце –

На освещенных солнцем склонах гор – восходящие потоки воздуха, над долиной – нисходящие.

27. Опиши основные фазы развития термической активности в течение дня

Утром – развитие термической активности, днем – максимальная активность, к вечеру – затихание и  прекращение с наступлением темноты.

28. Подчеркни те обьекты, над которыми хорошо разогревается воздух -

поле, где сухая трава, молодой ельник /кустарник/, асфальтовые

плоскости, сухое распаханое поле, снег, хвойный лес, ледяная плоскость

29. Какое влияние на старт и полёт имеет положение местности над морем -

Старт в горах зачастую затруднен, а из-за разреженности воздуха скорость снижения увеличивается.

30. Пилоты, летящие навстречу друг другу должны расходиться -

а/ налево

в/ направо

с/ по их мнению

31. Если летят два параплана на разных высотах, преимущество имеет -

а/ пилот, который находится наверху

в/ пилот, который находится внизу

с/ пилот, параплан которого более быстрый

32. При пересечении курсов двух парапланов преимущество имеет -

а/ пилот, параплан которого более быстрый

в/ пилот, параплан которого летит слева

с/ пилот, параплан которого летит справа !!!

33. Направление вращения в термике осуществляется -

а/ в любом направлении

в/ в направлении часовых стрелок

с/ по примеру первого пилота, начавшего кружить в термике

34. Запрещено более быстрому при полёте у горы обгонять параплан летящий медленно -

а/ да

в/ да, мы должны сделать оборот 180

с/ только тогда, если наш параплан летит очень быстро

35. Если летят два пилота вдоль склона навстречу, преимущество имеет тот, у которого -

а/ свободно слева

в/ свободно справа

с/ который летит быстрее

36. Стартовать можно -

а/ только днём, если хорошая погода и видимость

в/ и ночью, если плоскость старта и посадки хорошо освещены

с/ пока видимость не меньше 2 км

37. Обязательная экипировка пилота -

Ботинки, шлем, altimeter, reserve parachute, gloves,

38. Дополнительная экипировка пилота -

комбинезон, перчатки, очки, прибор .......

39. Параплан надо контролировать -

а/ перед каждым полётом

в/ ежедневно перед первым полётом

с/ только каждые 10 часов летания

40. Что надо сделать при повреждении позвоночника -

а/ дать успокаивающее средство

в/ оставить больного и ждать врача

с/ положить больного на твёрдый пол и позвать врача

41. Если человек лежит без сознания, что надо делать -

1. Контроль дыхания и пульса

2. Осмотр тела на внешние повреждения

3. Освободить дыхание, перенести в тень, дать нашатырь.

42. Опиши, как оказать медицинскую помощь при сильном кровотечении -

Пережать артерию выше раны, наложить жгут. При повреждении на теле – закрыть рану, плотно бинтовать, останавливать кровь.

43. Опиши, как оказать медицинскую помощь при переломе –

Зафиксировать конечность, наложить шину.

44. Что влияет на качества материала параплана -

Условия хранения (надо хранить в сухом, проветриваемом помещении)

Условия эксплуатации (солнце, температура, влажность, морская соль и т.д.)

Количество часов налета

45. Юго-западный ветер дует -

а/ с юга на запад

в/ с юго-запада

с/ на юго-запад

46. Вычислите скорость ветра -  5 м/сек, это – 18 км/час

47. Что надо делать, когда (в полете) рвется стропа управления –

Идти на посадку, управляя весом и задними рядами (у кого С, у кого D).

48. Если мы удлинним передние стропы параплана, параплан полетит -

а/ быстрее

в/ медленнее

с/ также

49. Если у седушки параплана удлиннить ремни на 20 см выше, то место торможения

параплана (фулл-столл) будет находится -

а/ на 20 см выше

в/ на 20 см ниже

с/ остаётся таким же

50.

вес пилота,оборудования, параплана

Нагрузка на плоскость = --------------------------------------------------------------------

плоскость параплана

Какая величина загрузки плоскости параплана при этом будет

а/ 1 - 2 кг/ м2                     в/ 3 - 4 кг/ м2                      с/ 5 - 6 кг/ м2